| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
| Директор технического департамента – Главный механик ООО «ИНК» |  | Управляющий директор по производству главный инженер, член Правления ООО «ИНК» |
| ____________________ Воронин В.В. |  | ______________________________ Салихов Р.М. |
| Подпись |  | Подпись |
| «_________»______________202_ г. |  | «_________»__________________202_ г. |

| Предприятие-изготовитель: (наименования организации, производящее/ий продукцию для последующей поставки) | Типовой план контроля качества (ПКК) На резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов | № ПКК: | Дата ПКК: |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставщик: (наименования организации, осуществляющее/ий поставку продукции) |  | Издание: | Дата: |
| Инспекция: (уполномоченный представитель Заказчика/Покупателя (ФИО или Организация)) |  | Редакция: | Дата: |
| Заказчик/Покупатель: (наименования Организации Покупателя) | Продукция: РВС номинальным объемом от 100 до 10000 м3 |
| Договор на поставку: (№ дата договора на поставку) | Спецификация к Договору поставки: (№ дата спецификации приложение к договору поставки) | № / дата заказа в производстве: |
| Требования: (Перечень заказной документации согласно договору на поставку и приложению к договору на поставку) | Страница: 1 из_______ |

| СОГЛАСОВАНО | РАЗРАБОТАНО | СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ИНК» | ООО «ИНК» | ООО «ИЗП» |  |
| Департамент качества | Группа сопровождения проектов. | Начальник отдела инженерного сопровождения механики | Предприятие – Изготовитель / Поставщик |
|  | Технический департамент |  |  |
| ________________ Пташник А.Н. | _________________ Голубев А.Ю. | ______________ Халиуллин Ф.К. | _______________________________________ |
| Подпись | Подпись | Подпись |  |
| «______» _________________202_ г. | «______» _________________202_ г. | «______» _________________202_ г. | «_________»_________________202_ г. |

| 1. | Контроль производственной и разрешительной документации |
| --- | --- |
| 1.1. | Проверить наличие документального подтверждения соответствия продукции ГОСТ 31385-2016 | 1. Срок действия сертификата. 2. Сертификат распространяется на контролируемую продукцию. 3. Подлинность сертификата. | Действующий сертификат соответствия требованиям ГОСТ 31385-2016 | - | RС | RB | 1. Срок действия сертификата не истек. 2. Сертификат распространяется на контролируемую продукцию. 3. Сертификат подлинный. | Скан-копия сертификата с приложениями. | 1.Информирование Заказчика. 2. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 1.2. | Проверка квалификации персонала, выполняющего контрольные операции: Специалист ОТК, Специалист сварочного производства | 1. Аттестация специалистов ОТК; 2. Аттестация специалист сварочного производства. | ПБ 03-273-99 (до завершения срока действия); ПБ 03-440-02 (до завершения сроков действия аттестации); ПБ 03-372-00 (до завершения сроков действия аттестации); ФНиП №478 от 01.12.2020 г. ФНиП №519 от 11.12. 2020 г. N 519 Документация СДАНК или РОНКТД и т.п. | - | RС | RB | 1. Специалист ОТК аттестован на ВИК не ниже 2-го уровня; 2.Специалист сварочного производства аттестован на ВИК и НАКС не ниже 2-го уровня | Скан копии квалифицированных удостоверений указанных специалистов. | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 1.3. | Наличие действующей аттестованной технологии сварки (НАКС) | 1. Аттестация технологии сварки п.5 НГДО. 2. Аттестация оборудования для выполнения сварочных работ. 3. Аттестация сварочных материалов. 4. Соответствие области распространения. 5. Подлинность сертификата. | РД 03-613-03; РД 03-614-03 (до завершения срока действия); РД 03-615-03 с Приложениями к свидетельству, в котором указана установленная область распространения производственной аттестации технологии | - | RС | RB | 1. Срок действия свидетельства об аттестации действует до момента окончания поставки товара 2. Соответствие области распространения производственной аттестации технологии 3. Сертификат подлинный | Скан-копии проверяемых документов | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 1.4. | Проверка лаборатории НК и РК на легитимность выполнения соответствующих методов контроля | 1. Область аккредитации на номенклатуру выпускаемой продукции. 2. Подлинность свидетельства. 3. Квалификация персонала. 4. Оснащенность лаборатории. | СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям»; СДАНК-01-2020; СДАНК-02-2020 | - | RС | RB | 1. Соответствие области аккредитации на номенклатуру выпускаемой продукции. 2. Подлинность свидетельства подтверждена. 3. Квалификация персонала достаточна для выполнения работ. 4. Оснащенность лаборатории достаточна для выполнения работ | Скан-копия свидетельства об аккредитации лаборатории на соответствующие методы контроля; копии удостоверений, выдержка из паспорта об оснащенности лаборатории. | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 1.5 | Проверка поверенного мерительного инструмента, применяемого при контрольных операциях | 1. Перечень мерительного инструмента. 2. Наличие действующих свидетельств о поверке/калибровки. | Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ. ГОСТ Р 8.563. | - | RС | RB | 1. Перечень мерительного инструмента, применяемого при контрольных операциях предоставлен 2. Наличие действующих свидетельств о поверке/калибровки инструмента согласно перечню | Справка Инспектора о проверки действующих свидетельств поверки/калибровки. | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 2. | Проверка соответствия применяемых материалов требованиям ОЛ (ЕТТ) |
| 2.1 | Контроль соответствия материалов стенки, днища, кровли, каркаса кровли, патрубков, фланцев, комплектующих изделий (гайки, шпильки, лестницы, площадки и т.д). | Проверка соответствия данных сертификатов/паспортов качества на соответствие требований по химическому составу, классу сплошности и механическим свойствам в соответствии с ОЛ. | ГОСТ 19903; ГОСТ 8509; ГОСТ 8510; ГОСТ Р 57837; ГОСТ 8240; ГОСТ 2590; ГОСТ 19281; ОСТ 26-2040-96 ОСТ 26-2041-96 СТО 00220256-024-2016 НД указанная в сертификатах. Методы измерения твердости: ГОСТ 9012; ГОСТ 22762; ГОСТ 2999; ГОСТ 9013; ГОСТ 22975; ГОСТ 23273; ГОСТ 9450. Механические статические испытания: ГОСТ 1497; ГОСТ 6996; ГОСТ 11150; ГОСТ 9651; ГОСТ 25.503; ГОСТ 14019; ГОСТ 6996; ГОСТ 3565; ГОСТ 25.506; ГОСТ 25.502. Механические динамические испытания: ГОСТ 9454; ГОСТ 6996; ГОСТ 7268. Определение сплошности: ГОСТ 22727 | W V,R/C | Н V/C | RB | 1. Химический состав, указанный в сертификате/паспорте качества проката/поковки/отливки резервуара, соответствует марке стали указанной в ОЛ (ЕТТ) 2. Ударная вязкость по KCV не ниже 24,5 Дж/см2, KCU не ниже 34.3 Дж/см2 при температуре минус 60оС. 3. Механические свойства (относительное удлинение, сужение, предел прочности, предел текучести, временное сопротивление, твердость соответствуют (не хуже). 4. Класс сплошности листового проката для конструкций группы А должен быть 0 или 1. 5. Гарантия свариваемости и указано значение углеродного эквивалента. | Справка Инспектора о проверке соответствия сертификатов/паспорта качества на соответствие требований по химическому составу, классу сплошности и механическим свойствам в соответствии с ОЛ. | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 2.2 |  | Проведение экспресс метода определения химического состава материала стенки, днища, кровли, каркаса кровли, патрубков, крышек люков, фланцев, крепежа (РФА, ОЭМ). Проверяется 100% деталей. Проведение осмотра поверхности на отсутствие дефектов (язв, пор или скопление пор, вырывов, замятий т.д.) |  | W V,R/C | Н V/C | RB | 1. Результат исследования подтверждает соответствие химическому составу основных элементов, указанных в сертификате/паспорте качества в пределах допуска и марки стали согласно НД. 2. Материалы, заготовки, изделия не должны иметь поверхностных дефектов. | Протокол исследования на химсостав. Протокол ВИК. | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 2.3 |  | Контроль механических свойств металлопроката, применяемого для изготовления металлоконструкций резервуара группы А, проводится для каждой плавки одной толщины. Для изготовления металлоконструкций резервуара групп Б и В проводится выборочный контроль. Допускается проведение исследований на образцах-свидетелях при условии документального подтверждения принадлежности к соответствующему № плавки основной детали. |  | W V,R/C | Н V/C | RB | 1. Ударная вязкость по KCV не ниже 24,5 Дж/см2, KCU не ниже 34.3 Дж/см2 при температуре минус 60оС. 2. Механические свойства (относительное удлинение, сужение, предел прочности, предел текучести, временное сопротивление, твердость соответствуют (не хуже). | Протоколы исследования | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 2.4 | Контроль соответствия сплошности листового проката | Проведение ультразвукового контроля с целью проверки класса сплошности листового проката для конструкций группы А. Проводится для каждой плавки одной толщины. |  | W V,R/C | Н V/C | RB | 1. Класс сплошности листового проката для конструкций группы А должен быть 0 или 1. 2. Неконтролируемые зоны не должны превышать у продольной кромки 5 мм, у поперечной – 10 мм. | Протокол УЗК | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 2.5 | Контроль соответствия сварочных материалов. | Проверка соответствия данных сертификатов/паспортов качества сварочных материалов на соответствие требований по химическому составу свариваемому материалу элементов резервуара | ГОСТ 2246 «Проволока стальная сварочная» | W V,R/C | Н V/C | RB | 1. Химический состав, указанный в сертификате/паспорте качества, соответствует марке стали указанной в АЦСМ. 2. Диаметр и способ сварки соответствует АЦСТ, применяемой при изготовлении резервуара. | Скан копии сертификатов, АЦСМ. | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 2.6 | Контроль соответствия уплотнительных материалов и резинотехнических изделий. | Проверка соответствия данных сертификатов/паспортов качества материальному исполнению, указанному в ОЛ. Проверка соответствия исполнения прокладок (СНП, Прокладки эластичные, Металлопакет) ОЛ. | ОЛ. | W V,R/C | Н V/C | RB | 1. Материальное исполнение соответствует исполнению, указанному в ОЛ. 2. Исполнения прокладок (СНП, Прокладки эластичные, Металлопакет) соответствует исполнению, указанному в ОЛ. | Скан копия сертификата/паспорта качества | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 2.7 | Контроль соответствия материалов антикоррозионного и лакокрасочного покрытия. | 1. Проверка соответствия данных сертификатов/паспортов качества материалов ЛКМ указанным в ОЛ 2. Наличие указаний о Сроке изготовления, Сроке годности. 3. Наличие требований к условиям хранения. | ТУ изготовителя, ОЛ, паспорт ЛКМ. | W V,R/C | Н V/C | RB | 1. Материалы ЛКМ соответствуют указанным в ОЛ. 2. Срок изготовления ЛКМ позволяет их применить до истечения срока годности на момент нанесения ЛКМ. При условии обеспечения условий хранения. 3. Условия хранения ЛКМ обеспечиваются. | Справка Инспектора о проверке соответствия материалов ЛКМ опросному листу, дате изготовления и обеспечении условий хранения. | Информирование Заказчика Оформление уведомления о несоответствии. |
| 2.8 | Контроль соответствия запорно-регулирующей арматуры (в случае комплектацией в составе резервуара) | 1. Проверка сопроводительной документации: сертификатов, паспортов. 2. Поставка покупных изделий не от Изготовителя подтверждается письмом Изготовителя (предоставляет Поставщик). | Сопроводительная документация (сертификат, паспорт) качества. Требования ООО «ИНК» МУ.09.36, МУ.10.36., МУ.12.36., МУ.15.36. | R/С | I R/C | R/B | 1. Сертификаты соответствия ТР ТС 032, ТР ТС 010 приложены. 2. Паспорта заполнены, указаны значения ударной вязкости по KCV не ниже 24,5 Дж/см2, KCU не ниже 34.3 Дж/см2 при температуре минус 60оС. Химический состава соответствует указанному в НД составу к данному материалу. 3. В Акте ГИ имеются сведения об участии в испытаниях ЗРА поставщика резервуара. 4. На ЗРА отсутствуют видимые повреждения, дефекты отливок, коррозии, следов ремонта. 5. В паспорте указаны сведения о проведенных ГИ с применением ингибированной среды 6. Сведения о консервации и дате окончания периода консервации. | Скан копии Актов приемки. Скан копия Акта проведения ГИ. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 3. | Производство (изготовление комплектующих) |
| 3.1 | Контроль операций раскроя, резки, гибки материалов для изготовления рулонов стенки, днища, крыши, штуцеров, комплектующих изделий (лестницы, площадки и т.д.). | 1. Проверить соответствие вырезанных заготовок чертежу. 2. Проверить перенос маркировки Марка стали, №плавки/партии, № листа, клеймо технического контроля. | КД. Производственно-технологическая документация | V/С R/C | V/В | - | 1. Вырезаемые заготовки соответствуют КД, с учетом припуска на последующую обработку 2. Маркировка перенесена на места, не подвергающиеся последующей обработки, маркировка читаема. | Фото перенесенной маркировки. Скан копия листа контроля ОТК, технологического паспорта или маршрутной карты. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 3.2 | Контроль после механической и слесарной обработки комплектующих деталей и узлов. | 1. Проверить подготовленные кромки под сварку. 2. Проверить поверхность деталей/элементов на отсутствие поверхностных дефектов, полученных в результате обработки. | ГОСТ 31385, СП 70.1330.2012, ТУ, КД | V/С R/C | V/В | - | 1. Выполненные кромки не имеют видимых дефектов. 2. Поверхностные дефекты отсутствуют. | Скан копия листа контроля ОТК, технологического паспорта или маршрутной карты. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 3.3 | Контроль сборочно-сварочных операций. (пооперационный контроль) | 1. Проверить правильность установки и сборки деталей согласно требованиям КД. 2. Проверить соосность элементов резервуара при сборке согласно требованиям КД. 3. Проверить соответствие материалов применяемых при сварке согласно требованиям технологической карты | ГОСТ 31385, СП 70.1330.2012, ТУ, КД. Производственно-технологическая документация | W V/С R/C | H I/B R/В | R/B | 1. Сборочные элементы не имеют смещений в стыкуемых кромках. 2. Элементы резервуара установлены в соответствии с требованиями КД. 3. Маркировка материалов сохранена. 4. Режимы сварки и сварочные материалы соответствуют. | Справка Инспектора о конструктивном соответствии собираемых элементов и их расположении требованиям НД, КД. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 3.4 | Контроль технологии рулонирования | 1. Проверить наличие разработанной инструкции технологии рулонирования. 2. Правильность изготовления технологического каркаса (барабана или шахтной лестницы). 3. Правильность компоновки карты листов. 4. Состав рулонируемых элементов. 5. Качество накручивания рулонируемых заготовок и их закрепление. | ГОСТ 31385, КД, производственно-технологическая документация | W V/С R/C | H I/С R/С | R/B | 1. Заготовки накручены плотно и равномерно. 2. Допускается рулонирование полотнищ стенок резервуара толщиной до 18 мм включительно; полотнищ днищ и настилов крыш не более 7 мм. | Справка Инспектора о соответствии накручивания заготовок требованиям технологии рулонирования. Фото процесса рулонирования. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 4. | Контроль сварных соединений. |
| 4.1 | Контроль проведения допуска сварщиков, механических испытаний образцов сварных соединений. | Проверить процесс испытаний контрольных сварных соединений: - отбор образцов. - результаты контроля. - оформление результатов контроля. | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 31385, СП 70.1330.2012, ТУ, КД | W V/С R/С | H I/С R/С | R/В | 1. Методология не нарушена. 2. Протокол ИЛ/ЛРи содержит значения испытаний: - Ударной вязкости по KCV не ниже 24,5 Дж/см2, KCU не ниже 34.3 Дж/см2 при температуре минус 60оС; - Минимальный угол изгиба. Сварочный персонал не прошедший допуск не может быть допущен к сварке швов корпуса. | Протокол ИЛ/ЛРи. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 4.2 | Контроль проведения ВИК сварных соединений. | 1. Провести внешний осмотр и измерения сварных соединений. 2. Проверить форму и размер сварных швов. 3. Проверить качество поверхности сварных швов. 4. Проверить наличие/ отсутствие недопустимых дефектов сварных соединений. 5. Проверить наличие клейм сварщиков/схемы сварных швов. | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 ГОСТ 31385, СП 70.1330.2012, ТУ, КД. | W V/C R/C | Н, I V/С R/С | R/B | 1. Сварные швы не имеют визуальных дефектов. 2. Клейма сварщиков нанесены/схема сварных швов заполнена. 3. Протокол ЛНК содержит фактические сведения о сварных швах. | Скан копия технологического паспорта или маршрутной карты. Заключения по ВИК. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 4.3 | Контроль проведения радиографического и ультразвукового контроля | 1. Проверить процесс проведения радиографического и ультразвукового контроля сварных соединений. 2. Проверить оформление результатов контроля, объем контроля. | Ультразвуковой контроль: ГОСТ 55724, СП 70.1330.2012 Радиографический контроль: ГОСТ 7512, ГОСТ 23055 | W V/C R/C | Н I/С R/С | R/B | 1. Протокол ЛНК содержит фактические сведения о сварных швах. 2. Снимки сохранены, отсутствуют дефекты сварных соединений | Протокол ЛНК. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 4.4 | Контроль проведения магнитопорошкового и капиллярного контроля. (при наличии требований в нормативной и технической документации) | 1. Проверить процесс магнитопорошкового контроля сварных соединений. 2. Проверить оформление результатов контроля, объем контроля. | Магнитопорошковый контроль: ГОСТ Р 56512, КД. Капиллярный контроль: ГОСТ 18442, КД. | W V/C R/C | Н I/С R/С | R/B | 1. Протокол ЛНК содержит фактические сведения о сварных швах. 2. Отсутствуют дефекты сварных соединений. | Протокол ЛНК. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 4.5 | Контроль устранения дефектов сварных соединений. | 1. Проверить наличие разработанной технологической инструкции ремонта. 2. Проверить процесс устранения дефектов сварных соединений. 3. Проверить повторное проведение контроля после ремонта. 4. Проверить оформление результатов контроля. | ГОСТ 30242–97, ГОСТ 31385, СП 70.1330.2012, ТУ, КД | W V/C R/С | H I/В R/С | R/В | 1. Ремонт сварного шва не более двух раз в одном месте сварного шва. 2. Контроль ремонтного шва проведен, дефекты отсутствуют. | Протокол ЛНК. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 5. | Маркировка, консервация, оформление документации, комплектность, упаковка и отгрузка продукции. |
| 5.1 | Контроль проведения маркировки. | Проверка процессов: 1. Соответствие маркировки, способ маркировки на наружной поверхности монтажного элемента; 2. Наличие фирменной таблички; 3. Маркировка; 4. Качество, шрифт и цвет маркировки; 5. Контрольные метки; 6. Монтажные метки, монтажная маркировка. 7. Маркировка отгрузочных мест; | ГОСТ 31385, СП 70.1330.2012, ТУ, КД | W V/С | H V/В | R/В | Металлические конструкции резервуаров должны иметь монтажную маркировку изготовителя, содержащую номер заводского заказа и условное обозначение монтажного элемента в соответствии с монтажной схемой. На полотнища рулонов стенки и листовые детали днища, привариваемые к стенке резервуара, должна быть нанесена маркировка, включающая в себя марку стали и номер плавки. Глубина маркировки. выполняемой клеймением, должна быть не более 0.3 мм; маркировку располагают на расстоянии 50-100 мм от кромок, подлежащих сварке. Транспортную маркировку, содержащую манипуляционные знаки, а также надписи, предусмотренные ТУ на поставку резервуарных конструкций, наносят на каждое грузовое место. | Фото мест маркировки | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 5.2 | Контроль проведения консервации. | Проверить процесс проведения консервации: 1. наличие технологии консервации; 2. соответствие консервационного и упаковочного материала технологической карте; 3. способ консервации соответствует технологической карте; 4. Нанесение антикоррозионной защиты элементов конструкций резервуара согласно КД | КД. Технологическая карта. | W V/C | H V/В | R/В | Свидетельство о консервации должно содержать сведения о фактически выполненных мероприятиях: - дату консервации; - марку консервационного материала; - условия хранения; - срок защиты без переконсервации; - срок консервации; - способы расконсервации, переконсервации. | Свидетельство о консервации. Скан отметки в паспорте. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 5.3 | Контроль комплектности поставки. | Проверить комплектность: 1. Соответствие комплектности деталей, входящих в комплект поставки. 2. Соответствие комплектации ЗИП. | КД. Договор, спецификация на поставку. | W V/C | H V/В | R/В | Комплект поставки соответствует: - спецификации на договор поставки; - ОЛ; - КД. | Скан копия комплектовочной ведомости | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 5.4 | Контроль проведения упаковки. | Проверить соответствие упаковки требованиям указаний в конструкторской и технической документации: 1. наличие заглушек (пробок) на отверстиях, патрубках, штуцерах, присоединительных фланцах оборудования. 2. упаковку отдельно отправляемых сборочных единиц, деталей, запасных частей. 3. упаковку в ящики, рулоны, контейнеры, пакеты и способы крепления. 4. упаковку технической и товаросопроводительной документации. | КД. ОЛ. | W V/C | H V/В | R/В | 1. Упаковка соответствует заказной документации и нормативному документу. 2. Упаковка обеспечивает целостность изделий в процессе нормальной транспортировки. 3. Раскрепление соответствует требованиям нормативной и технической документации изготовителя. 4. Документация уложена в отдельный ящик в полиэтиленовом пакете. На ящике указано «Документы здесь». | Скан копия комплектовочной ведомости, упаковочных листов. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 5.5 | Контроль проведения складирования и хранения. | Проверить: 1. Условия перемещения внутри завода-изготовителя; 2. Условия складирования и хранения до отгрузки. | КД Производственно-технологическая документация | V/B | V/B | R/В | Условия перемещения, хранения на предприятии-изготовителе должны обеспечивать сохранность качества элементов резервуара, предохранять их от коррозии, эрозии, загрязнения, механических повреждений и деформации. | Фото перемещения, размещения на площадке хранения. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 6. | Паспорт |  |
| 6.1 | Проверить комплектность паспорта/ документа о качестве на изготовление металлоконструкций резервуара, сопроводительной документации | 1. Соответствие формы паспорта/ документа о качестве на изготовление металлоконструкций резервуара. 2. Заполнение разделов паспорта/ документа о качестве на изготовление металлоконструкций резервуара. 3. Наполнение сертификатами, паспортами на комплектующее оборудование | ГОСТ 31385, СП 70.1330.2012, ТУ, КД | W | H | - | Форма паспорта, документа о качестве на изготовление металлоконструкций резервуара соответствует. Разделы паспорта, документа о качестве на изготовление металлоконструкций резервуара заполнены. Вложены: - схема контроля сварных швов, сборочный чертеж / чертеж общего вида; - РЭ, Инструкция по монтажу, методика первичного освидетельствования; - обоснование безопасности; - расчет на прочность; - сертификаты/декларации имеют синюю печать «копия верна»; - отметка о соответствии ПБ. | Фото титульного листа (с указаниями завода изготовителя, наименования резервуара, заводского номера) паспорта, документа о качестве на изготовление металлоконструкций резервуара. Фото сертификатов, актов, сведений о приемке и годности резервуара. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 7. | Отгрузка продукции. |  |
| 7.1 | Оформление Разрешения на отгрузку. | Проверить отсутствие открытых уведомлений о несоответствии. | --------- | W | H | - | Наличие успешных корректирующих действий по выданным уведомлениям | Скан разрешения на отгрузку | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |
| 7.2 | Контроль отгрузки. | 1. Проверить наличие требуемой сопроводительной документации. 2. Соблюдения правил отгрузки в соответствии с утвержденными схемами строповки и погрузки (крепления). 3. Соответствие отгружаемой продукции транспортной накладной | Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах, контейнерах и автотранспорте. Схемы погрузки, строповки, раскрепления. | W V/С | H | - | 1. Строповка элементов резервуара соответствует схеме строповки. 2. Раскрепление обеспечивает сохранность элементов резервуара. 3. Отгружаемый комплект соответствует комплектовочной ведомости. 3. Общее качество и надежность крепления изделий внутри тарного места. | Скан копия ТТН Фото раскрепленных элементов резервуара. | Информирование Заказчика. Оформление уведомления о несоответствии. |

Организационные требования:

- План контроля качества изготовления продукции (ПКК) разрабатывается и утверждаются Заказчиком согласовывается с Поставщиком/Изготовителем на этапе подписания договора. Отчет инспектора формируется по факту проведения ПКК и направляется Заказчику совместно с завершенным ПКК, по запросу Заказчика может направляться отчет оформленный на дату запроса содержащий фактические сведения о выполнении ПКК

- Календарный график изготовления должен быть оформлен в соответствии с контрольными точками ПКК. График должен передаваться Заказчику/Покупателю утверждённым (подписанным) руководством Предприятия-изготовителя.

- ПКК должны быть предоставлены Поставщику/Изготовителю совместно с техническим заданием или опросным листом. Срок рассмотрения и согласования ПКК со стороны Поставщика/Изготовителя не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней (при отсутствии замечаний).

- Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) проводятся в соответствии с требованиями ПКК, нормативно-технических стандартов на продукцию, правил приемки, методик испытаний, инструкций, процедур Предприятия-изготовителя, методики (программы) проведения испытаний (ПМИ). ПСИ разрабатывается Предприятием-изготовителем, согласовывается с Заказчиком/Покупателем и утверждается руководством Предприятия-Изготовителя.

- При внесении изменений в ПКК необходимо произвести повторное согласование и утверждение, с обязательным указанием причин корректировки.

- Инспекция вправе контролировать квалификацию работников предприятия, статус мерительного инструмента и оборудования, используемого при изготовлении заказов ГК «ИНК».

- Инспекция вправе проводить выборочный контроль изготовления и испытаний изделий на любом этапе производства, а также исполнение предприятием сроков и объёмов поставок, предусмотренных договором.

- При проведении работ на территории сторонних организаций (производственных площадок субпоставщиков/субисполнителей) обеспечивается допуск Инспекции для присутствия при производстве данных работ.

- Инспекция вправе проводить отбор проб для испытаний продукции в независимых лабораториях.

- Раздельная поставка Продукции может осуществляться только по согласованию с заказчиком.

- При необходимости, по требованию Заказчика Поставщик/Изготовитель обязуется предоставить для контроля дополнительные точки контроля, не вошедшие в ПКК, при наличии технологических и контрольных операций, предусмотренных в НТД, согласно которых изготавливается продукция.

- При обнаружении Несоответствий в процессе проведения контроля изготовления Продукции представители Инспекции должен оформить Уведомление о несоответствии, в котором приводится описание выявленного несоответствия, мероприятия и даты по устранению несоответствий. При оформлении Уведомлений о несоответствии рекомендуется использовать типовую формулировку:

- Несоответствия материалов, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий;

- Несоответствия по результатам разрушающих испытаний;

- Несоответствия по результатам термообработки;

- Несоответствия по результатам мех.обработки;

- Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки;

- Несоответствия по результатам неразрушающих испытаний;

- Несоответствия по результатам сборки;

- Несоответствия по результатам приемо-сдаточных испытаний;

- Несоответствия маркировки;

- Несоответствия консервации;

- Несоответствия окраски;

- Несоответствия упаковки;

- Несоответствия комплектации;

- Несоответствие погрузки.

- Уведомление о несоответствии с подписью/отметкой об ознакомлении ответственного лица Предприятия-изготовителя, предоставляется Инспекцией Заказчику/Покупателю для рассмотрения и определения критичности выявленного Несоответствия. Заказчик/Покупатель в течение 5 рабочих дней после получения Уведомления о несоответствии должен предоставить Инспекции Решение о несоответствии.

- Предприятие-изготовитель должен реализовать решение по выявленному Несоответствию в сроки, указанные в Уведомлении о несоответствии.

- После реализации решения по выявленному Несоответствию проводится повторный контроль. Если при повторном контроле Инспекция подтверждает устранение Несоответствия, то этот факт фиксируется в Уведомлении о несоответствии, и оно считается «снятым».

Технические требования:

- С целью предотвращения применения при изготовлении Товара контрафактной продукции, закупаемые Поставщиком у дилеров/посреднических фирм комплектующие и материалы, а именно: металлопрокат, трубная продукция, соединительные детали трубопроводов, должны быть подтверждены результатами верификации (письмами Производителей, декларирующими подлинность продукции и сертификатов качества на нее). При закупке комплектующих и материалов, а именно: металлопроката, трубной продукции, запорно-регулирующей арматуры, соединительных деталей трубопроводов, непосредственно у самих Изготовителей, Продавец должен подтвердить этот факт договорами, товарно-сопроводительными документами и сертификатами качества;

- Поставщик обязан предоставить Покупателю или его полномочному представителю результаты верификации комплектующих и материалов, используемых при изготовлении Товара;

- Поставщик обязан предоставить Покупателю или его полномочному представителю результаты входного контроля, содержащие:

- Механические статические испытания;

- Механические динамические испытания;

- Измерения твердости;

- Исследования структуры материалов (в случае наличия требований в ОЛ, ТЗ, КД, НД).

- Поставщик блочного оборудования обязан организовать контроль качества ЗРА перед монтажом в блок в соответствии с методикой испытания производителя ЗРА с применением ингибированной среды. Оформить испытания актом и приложить к паспорту блока. Допускается организация испытаний на площадях производителя ЗРА с участием поставщика блочного оборудования. В случае проведения испытаний без применения ингибированной среды ЗРА считается БРАКОМ.запорно-регулирующая арматура.

Сокращения:

ППК –план контроля качества изготовления продукции.

ПСИ – Приемо-сдаточные испытания.

НТД – нормативная и техническая документация.

КД – конструкторская документация.

УЗК – ультразвуковой контроль.

ЦД – цветная дефектоскопия.

МПД – магнитопорошковая дефектоскопия.

РК – радиографический контроль.

ВИК – визуальный и измерительный контроль.

ЗРА – Запорно-регулирующая арматура.

ОЛ – Опросный лист.

ТЗ – Техническое задание.

КД – Конструкторская документация.

НД – Нормативная документация.

РЭ – руководство по эксплуатации.